## Slide 1
上海电力大学 · 经济与管理学院
梯次利用电池在用户侧储能项目的
投资效益与政策建议研究
答辩人：张雅馨
专 业：能源服务工程 2022级
指导教师：孙波
2026年4月

## Slide 2
汇报提纲
01
研究背景与意义
02
国内外研究综述
03
产业链与市场现状
04
投资效益模型构建
05
实证分析与结果
06
敏感性分析
07
政策建议
08
研究结论

## Slide 3
一、研究背景与意义
研究背景
全球能源转型与“双碳”目标驱动
截至2024年底，新能源汽车保有量达3140万辆
预计2030年退役动力电池超350万吨
2026-2029年将迎来退役高潮
电池容量衰减至80%时需退役
梯次利用可将退役电池用于储能等场景
研究意义
理论意义
将废弃电池重新定义为“资源”，丰富“产品全生命周期管理”与“循环经济闭环”理论的产业实践
实践意义
为投资者测算IRR与回收期；为政策制定者（发改委、能源局、工信部）制定产业政策提供关键参考

## Slide 4
二、国内外研究综述
国内研究进展
技术验证方面：
退役锂电池以40%容量为终结点，仍可正常工作约800天
示范应用方面：
北京大兴100kWh梯次利用储能示范工程；南京江北13MW梯次储能电站等
标准体系方面：
已着手建立梯次利用动力电池国家标准体系，但安全标准尚需完善
国外研究进展
欧盟：
2023年施行《电池和废电池法规》，要求2025年回收率达65%，钴/锂/镍回收率分别95%/70%/95%
美国：
通过立法与激励措施推动规范化发展
学术研究：
Lih等提出动力电池储能商业模式；Heymans等研究用户侧参与调峰的可行性
现有研究不足：用户侧储能精细化投资模型不足 | 关键参数敏感性研究不深入 | 激励政策具体作用路径探讨薄弱

## Slide 5
三、产业链与市场现状
→
上游：供给端
电池生产企业（边角料、不合格品）
汽车制造商、公交公司
保险公司、报废车拆解企业
多渠道形成稳定原料供给
→
中游：处理端
行业门槛不高、标准待完善
参与主体多元、格局分散
第三方企业凭借灵活模式
占据当前市场主导地位
下游：利用端
梯次利用：电网储能、
低速电动车、通信基站等
再生利用：提取镍钴锂等
有价金属，完成资源回流
市场数据一览
▸ 2019-2024年动力电池回收量从12.9万吨增至超38万吨 ▸ 截至2024年累计退役量约60万吨
▸ 全国回收服务网点10235个 ▸ 2026年4月《新管理办法》施行，具有强制法律约束力

## Slide 6
四、投资效益模型构建
模型框架
研究视角："从摇篮到坟墓"全生命周期评价（LCA）
对比对象：梯次利用电池系统 vs 全新电池系统
功能单位：1 kWh 梯次利用阶段放电量
应用场景：工商业用户侧储能（工业园区/商业建筑）
经济效益模型
NPV = PVB − PVC（净现值）
PVC: 全生命周期总成本现值
PVB: 全生命周期总收益现值
LCOE: 平准化度电成本（元/kWh）
环境效益模型
CEtotal = ∑(Ei × EFi) + ∑(Mj × CFj)
ΔCE = CEnew − CEsecond（减排量）
含生产、使用、回收三阶段排放
碳排放因子：0.5366 kgCO₂e/kWh

## Slide 7
五、案例参数设定
典型工商业储能项目：5MW / 10MWh 磷酸铁锂储能系统
参数 | 梯次利用系统 | 全新电池系统 | 单位
系统容量 | 10000 | 10000 | kWh
初始投资 | 600 | 900 | 元/kWh
年运维率 | 3.5% | 2% | 占初始投资
系统效率 | 88% | 90% | 首年充放电
系统寿命 | 5年 | 8年 | 年
峰谷价差 | 0.80 | 0.80 | 元/kWh
贴现率 | 8% | 8% | WACC
运营策略：谷时段（0.4107元/kWh）充电，峰时段（1.2114元/kWh）放电，单次循环套利约0.80元/kWh，年循环350次

## Slide 8
六、经济效益分析结果
-33.3%
初始投资降低
600 vs 900 元/kWh
0.4815
LCOE
元/kWh（全新: 0.5409）
453.34
NPV
万元（全新: 469.01）
2.66年
投资回收期
（全新: 3.85年）
指标 | 梯次利用 | 全新电池 | 优势方
总成本现值PVC（万元） | 685.74 | 979.13 | 梯次利用 ✓
总收益现值PVB（万元） | 1139.08 | 1448.14 | 全新电池 ✓
年运营收益（万元） | 246.40 | 252.00 | 基本持平
年净现金流（万元） | 225.40 | 234.00 | 基本持平
核心洞察：梯次利用系统以低33.3%的初始投资，实现与全新系统基本持平的NPV（差距仅3.3%），且LCOE低11.0%，投资回收期快1.19年

## Slide 9
六（续）、环境效益分析结果
26.4%
碳排放减少比例
减排 458.6 万 kgCO₂e
生命周期阶段 | 梯次利用系统 | 全新电池系统
生产阶段排放 | 0 kg（避免新生产） | 724,000 kg
使用阶段排放 | 12,826,776 kg | 16,722,488 kg
回收阶段排放 | −51,000 kg | −85,000 kg
合计总排放量 | 12,775,776 kg | 17,361,488 kg
单位排放强度 | 0.6913 kgCO₂e/kWh | 0.6889 kgCO₂e/kWh
关键发现
1. 避免新电池生产阶段排放72.4万kg，是减排的主要来源
2. 单位排放强度基本持平（差异仅0.3%），主要因寿命与效率差异抵消
3. 若以相同8年总放电量为基准，梯次利用系统累计排放仍低2.1%
4. 效率每提升1个百分点，使用阶段排放降低约1.14%
5. 若寿命延长至8年且效率维持88%，单位排放强度降至0.5185，显著优于全新电池

## Slide 10
七、敏感性分析
单因素敏感性分析（±20%变动范围）
2.51
峰谷电价差
NPV波动±50.3%
敏感度排序: #1
2.51
系统效率
NPV波动±50.3%
敏感度排序: #1
1.80
循环寿命
NPV波动-37.6%/+34.3%
敏感度排序: #2
1.51
电池成本
NPV波动±30.3%
敏感度排序: #3
NPV变动情景分析（万元）
参数 | 基准NPV | −20%情景 | +20%情景 | 变动幅度
峰谷价差 | 453.34 | 225.53 | 681.16 | ±50.3%
系统效率 | 453.34 | 225.53 | 567.25 | −50.3%/+25.1%
循环寿命 | 453.34 | 282.78 | 608.95 | −37.6%/+34.3%
电池成本 | 453.34 | 590.49 | 316.19 | ±30.3%

## Slide 11
七、敏感性对比：梯次利用 vs 全新电池
参数 | 梯次利用 敏感度系数 | 全新电池 敏感度系数 | 抗风险评价
峰谷价差 | 2.51 | 3.09 | 梯次利用抗风险能力更强
系统效率 | 2.51 | 3.09 | 梯次利用抗风险能力更强
循环寿命 | 1.88 | 2.18 | 梯次利用抗风险能力更强
电池成本 | 1.51 | 2.09 | 成本优势显著且稳定
核心发现
梯次利用系统在所有四个参数上
敏感度均低于全新电池系统
电池成本敏感度差异最显著：
梯次1.51 vs 全新2.09
峰谷价差降至约0.53元/kWh时
项目NPV将归零（盈亏平衡点）
启示
梯次利用系统在供应链价格波动、
电价政策不确定的市场环境中
具有更强的投资稳健性
为动力电池规模化退役后的
商业化应用提供了理论支撑

## Slide 12
八、政策建议
01
完善电价机制
强化项目收益保障
设定峰谷价差底线标准（0.3-0.6元/kWh）；出台储能电价补偿机制；鼓励签订长期购电协议（PPA）锁定电价
02
设立专项补贴
攻坚核心技术优化
重点支持无损检测、快速分选与高效重组技术；加大BMS优化研发支持；弥合退役电池单体差异，提升效率与寿命
03
建立溯源平台
实现数据透明化监管
建立全生命周期数据溯源与监管平台；强制全链条登记；为残值评估、保险定价、环保回收提供数据依据
04
丰富金融激励
降低企业融资门槛
税收减免、固定资产加速折旧等优惠；推出专属"绿色信贷"产品；降低贷款利率与融资门槛，吸引社会资本

## Slide 13
九、研究结论
结论一
梯次利用电池在用户侧储能领域具有良好的经济可行性
初始投资较全新电池系统低约33%，全生命周期总成本现值降低约30%，NPV与全新系统基本持平（差距仅3.3%），LCOE为0.48元/kWh（低于全新0.54元/kWh），投资回收期仅2.66年，展现良好商业化应用潜力。
结论二
梯次利用电池在全生命周期内具有明显的碳减排优势
完整生命周期内总碳排放较全新电池系统减少约26%（458.6万kgCO₂e），主要源于避免新电池生产阶段72.4万kg排放。随着电池寿命延长和效率提升，环境优势将更加明显。
结论三
峰谷电价差和系统效率是影响项目经济性的关键因素
峰谷价差敏感度系数2.51居首位，系统效率同样达2.51，循环寿命1.80，电池成本1.51。峰谷价差降至约0.53元/kWh时项目NPV归零，政策保障至关重要。

## Slide 14
九、研究总结与展望
核心结论：梯次利用电池以更低成本、更强抗风险能力、更优碳减排表现，在用户侧储能领域具备显著的商业化推广价值
研究贡献
1. 构建了融合经济与环境效益的全生命周期综合评价框架
2. 通过±20%单因素敏感性分析，精确识别关键风险变量
3. 进行了梯次利用与全新电池系统的全维度对比分析
4. 提出了具有可操作性的四级政策建议体系
研究局限与展望
局限：
电池效率衰减及运维成本进行了理想化处理；案例集中于典型工商业场景
展望：
结合多区域实际运行数据优化模型参数；深入探讨政策激励对商业模式的影响
随着技术进步、市场机制完善及政策支持力度的提升，梯次利用电池有望在未来储能产业中发挥更重要的作用，为推动新能源产业可持续发展和实现低碳能源转型提供重要支撑。

## Slide 15
感谢聆听
梯次利用电池在用户侧储能项目的投资效益与政策建议研究
答辩人：张雅馨
指导教师：孙波
上海电力大学 · 经济与管理学院
敬请各位老师批评指正